## Slide 1
„Am 31. Juli 2011 wollen wir vor Sark (Maseline Pier) um 1800h (UT +1) ankern und die Nacht verbringen. Der Tiefgang unseres Schiffes beträgt 1,7 m. Die vorgesehene Sicherheitsmarge beträgt 1,0 m. Wie gross muss die Wassertiefe im Augenblick des Ankerns sein, damit wir bei Niedrigwasser genug Wasser unter dem Kiel haben?“
Wir nutzen zur Berechnung die Übungsunterlagen des CCS und das Verfahren nach ATT / Reeds!
Gezeitenaufgabe Typ 4

## Slide 2
Suche im Index des Reed Almanach nach dem Hafen Maseline Pier (Sark) und ermittle den Bezugsort für diesen Anschlussort …

## Slide 3
Eintragen der so ermittelten Daten für die Aufgabe in das Gezeiten-Schema.
Maseline Pier (Sark)
St. Helier
31.07.2011
UT
822
829
X
1800 (UT +1)

## Slide 4
Suche im Gezeitenkalender des Bezugsortes (St.Helier) nach dem gesuchten Datum (31.07.2011, 1800 UTC +1)
Das Alter der Gezeit aus der Gezeitentabelle entnehmen:
Bestimmung des Alters der Gezeit
Mitte der Spring Zeit Der 31.07 ist dieser Gezeit am nächsten.
Springzeit
Mittzeit
Als Mitte von Spring- und Nippzeit wird jeweils die Mitte des Tages an dem Spring oder Mittzeit auftreten angenommen. Jeweils +/- 48 Stunden ab Mitte Sp/Np zählen zur Gezeit.
Im Reeds sind Spring- und Nippdaten farblich gekennzeichnet. (Rot /Blau)
Der 31.07.2011, 1800 UTC (+1) gehört somit zur „Spring-Zeit“ !

## Slide 5
Eintragen der bekannten Daten des Standard-Port für das gesuchte Datum in das Gezeitenberechnungs-Schema.
X
Maseline Pier (Sark)
St. Helier
31.07.2011
UT
822
829
1800 (UT +1)
X
Am 31.07.2011 gilt Sommerzeit = UTC + 1 = Time Difference +0100
+0100
+0100
+0100
+0100
1318
1.5
1855
11.1
0146
1.1
0724
11.0
Da wir um 1800 ankern und übernachten wollen, interessiert uns der Zeitraum für das nächste HW und vor allem der NW-Stand in der kommenden Nacht.

## Slide 6
Ermitteln der Zeit- und Höhendifferenzen des Anschlussortes zum Bezugsort.
Um die für 18:00 erforderliche Wassertiefe zum Ankern zu bestimmen, müssen wir also die folgenden Werte kennen und ermitteln:
Werte des letzten Niedrigwassers am Anschlussort ->Ermitteln von Zeit- und Höhendifferenz für LW 1318 v. St. Helier für Sark (Maseline Pier) Wird benötigt um anhand der Tidenkurve die aktuelle Höhe der Gezeit nachzuschlagen.
Werte der nächsten Hoch- und Niedrigwassers f.d Anschlussort ->Ermitteln von Zeit- und Höhendifferenzen für HW 1855, LW 0146 (d+1) v. St. Helier für Sark. Benötigt HW-Wert für die Tidenkurve und den LW Wert für den niedrigsten Wassersand vor Ort.
Wir werden diese Werte im folgenden grafisch ermitteln. Dazu gibt es zwei Methoden…

## Slide 7
Ermitteln Zeitdifferenz zum Bezugsort (Standard-Port) für das letzte LW.
TIME OF HIGH WATER AT STANDARD PORT
TIME Difference
LW St. Helier: 13:18 LW Sark: ________
0900
1400
1000
1100
1200
1300
30
30
30
30
30
+0010
+0005
+0009
+0008
+0007
+0006
00:30
00:30
00:30
00:30
00:30
Auf der Zeitachse tragen wir die Zeit des Hoch- Wassers St. Helier ein.
Der Schnittpunkt markiert die aktuelle Zeitdifferenz.
+00:06 - ganze Minuten gerundet.

## Slide 8
Ermitteln Zeitdifferenz zum Bezugsort (Standard-Port) für das nächste HW.
TIME OF HIGH WATER AT STANDARD PORT
TIME Difference
HW St. Helier: 18:55 HW Sark: ________
1500
0100
1700
1900
2100
2300
16
18
20
22
00
+0015
+0005
+0013
+0011
+0009
+0007
Auf der Zeitachse tragen wir die Zeit des Hoch- Wassers St. Helier ein.
Der Schnittpunkt markiert die aktuelle Zeitdifferenz.
+00:12 - ganze Minuten gerundet.

## Slide 9
Ermitteln Zeitdifferenz für das LW in der Ankernacht.
TIME OF HIGH WATER AT STANDARD PORT
TIME Difference
LW St. Helier: 01:46 LW Sark: ________
2100
0700
2300
0100
0300
0500
22
00
02
04
06
+0010
+0005
+0009
+0008
+0007
+0006
00:30
00:30
00:30
00:30
00:30
Auf der Zeitachse tragen wir die Zeit des Niedrig- Wassers St. Helier ein.
Der Schnittpunkt markiert die aktuelle Zeitdifferenz.
+00:05 - ganze Minuten gerundet.
Wäre diese Berechnung hier nötig gewesen? Wenn nicht, warum?

## Slide 10
Ermitteln Höhendifferenz für das LW vor dem Ankern.
LW St. Helier: 1.5 m LW Sark: ________
-0.3 m
4.0 m
- 0.6 m
3.0 m
2.0 m
1.0 m
- 0.5 m
- 0.4 m
- 0.3 m
1.4 m
Wertepaare aus der Tabelle entnehmen, eintragen und Parallel zum akt. LW verschieben…
Wert für aktuelle LW-Höhendifferenz ablesen.

## Slide 11
Ermitteln Höhendifferenz für das HW nach dem Ankern.
HW St. Helier: 11.1 m LW Sark: ________
-2.1 m
8.1 m
- 1.5 m
9.1 m
10.1 m
11.1 m
- 1.7 m
- 1.9 m
- 2.1 m
Wertepaare aus der Tabelle entnehmen, eintragen und Parallel zum akt. HW-Wert hin verschieben…
Wert für aktuelle LW-Höhendifferenz ablesen.
-2.2 m

## Slide 12
Ermitteln Höhendifferenz für das LW während dem Ankern.
LW St. Helier: 1.1 m LW Sark: ________
-0.3 m
4.0 m
- 0.6 m
3.0 m
2.0 m
1.0 m
- 0.5 m
- 0.4 m
- 0.3 m
1.4 m
Wertepaare aus der Tabelle entnehmen, eintragen und Parallel zum akt. LW-Wert hin verschieben…
Wert für aktuelle LW-Höhendifferenz ablesen.

## Slide 13
Eintragen der ermittelten Zeit- und Höhendifferenzen für Maseline Pier am gesuchten Datum in das Gezeitenberechnungs-Schema.
X
Maseline Pier (Sark)
St. Helier
31.07.2011
UT
822
829
1800 (UT +1)
X
+0100
+0100
+0100
+0100
1318
1.5
1855
11.1
0146
1.1
0724
11.0
+0006
+0012
+0005
-0.3
-0.3
-2.1
1424
2007
0251
1.2
9.0
0.8

## Slide 14
2007
1800
6.6 m
14. Bestimmung der Höhe der Gezeit zum Anker-Zeitpunkt in Masline Pier
Hochwasser am Ankerort:20:07
Niedrigwasser-Höhe um 14:24 (1,2 m)
Hochwasserstand um 20:07 (9,0 m)
18:00 ist ca. 2 Stunden vor dem nächsten HW
Höhe der Gezeit am Ankerort um 18:00 ist demnach 6,6 m.

## Slide 15
Lösung der Aufgabe
Höhe der Gezeit um 18:00: 6.6 Meter
Tiefgang Schiff: 1,7 m
Sicherheitsreserve = 1,0 m
Mindestens erforderliche WT: 2,7 m.
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
Höhe der Gezeit zum NW: 02:51 h: 0.8 Meter
Tiefgang Schiff: 1,7 m
Mindest WT: 02:51 h: 1.9 Meter
Sicherheitsreserve = 1,0 m
Mindesttiefe - Höhe der Gezeit =
2,7 m - 0,8 = 1,9 m
D.h: Wir benötigen 1,9 Meter Wasser mehr unter dem Kiel um nicht trockenzufallen.
Höhe der Gezeit + erforderliche KT = 6,6 m + 1,9 m = 8,5 Meter WT um 18:00